广元市审计局关于食堂餐桌椅一套及档案设备采购

询

价

文

件

采购人：广元市审计局

2021年11月

目    录

第一章  询价邀请…………………………………………………………………02

第二章  供应商需提供的资格条件证明材料、商务及售后服务要求…………03

第三章  采购清单…………………………………………………………………06

- 询价邀请公告

广元市审计局拟对 食堂餐桌椅一套及档案设备 项目采用询价方式进行采购，特邀请符合采购要求的供应商对该项目进行询价报价。

一、项目名称：广元市审计局

二、项目简介：

| 包号 | 采购内容 | 资金情况 | 供应商 成交数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐桌椅一套及档案设备 | 最高限价为人民币47400.00 元整 | 1家 |

三、询价文件发售时间、地点

1.获取时间：自2021年11月8日至2021年11月11日 早上：9：00-12：00，下午：14：30-18：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.获取方式：广元市审计局官网

3.提供招标文件截止时间：2021年11月12日11点30分（北京时间）

4.提交地点：广元市利州区公园街177号审计局401室

5.联系人及电话：向倩  0839-3263197

2021年11月8日

第二章  供应商需提供的资格条件证明材料、商务及售后服务要求

一、供应商应提交的资格证明材料

1.在中国境内注册并具有独立承担民事责任能力的；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（可提供承诺函）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（可提供承诺函）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（可提供承诺函）

5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；（可提供承诺函）

6.投标人及其现任法定代表人或负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录。（可提供承诺函）

7、法定代表人授权书原件（非法定代表人招标时提供）；

8、法人和授权代表的身份证复印件；

说明：

1）确定参加投标的供应商数量采用合格数量制，即招标小组对各供应商资格审查后，凡符合本次招标文件规定资格条件的，均进入参加招标的供应商名单。

2）供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章。

3）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

二、报价要求：

1.报价（含所有附属配件）包含货物运输、税金等一切费用；

2.投标报价超过限价金额的为无效报价。

三、商务要求：

1.交货地点：广元市审计局；

2.交货时间：合同中约定；

3.验收要求：由采购人负责组织验收；

4.货款支付方式：合同中约定。

四、售后服务要求：

质保期三年。

五、响应文件的密封和标注

1、响应文件1份，询价供应商应在响应文件封面上注明询价供应商名称、项目名称、年月日、分包号及名称（如有分包）。
2、响应文件密封袋上应注明询价供应商名称、项目名称、年月日、分包号及名称（如有分包）。
3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（询价供应商印章）。
4、响应文件应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

第三章 采购清单

| 编号 | 采购品目 | 数量 | 材质说明 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 | 4 | 定制 | 扇 | 产品需符合GB12955-2008标准。1、规格尺寸和开门方向以实际位置测量为准。 2、防火门耐火极限时间：甲级≥90分钟。门框使用冷轧钢板的厚度1.2毫米，门面板厚度0.8毫米优质防火钢板。门扇内部设有加强支撑，门扇厚度为70毫米。 3、不锈钢把合页铰链，铜芯一体锁具。 4、门板涂层应无漏喷、锈蚀、脱色和掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；门板焊缝的磁粉检测不低于2级；★5.投标产品需提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的《消防产品认证证书》，带二维码及CNAS标识，否则作为无效报价。★门板特定元素的迁移：锑≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤1000mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg（实质性要求，以有效证明材料复印件为准）。 |
| 2 | 除湿机 | 1 | 常规 | 个 | 智能除湿机：电源:220V～/50Hz;最大功率（KW）:1.1;适用温度(℃):5～38;除湿量（升/24H）:50;加湿量（升/H）:3;加湿方式:高效湿帘加湿;加水方式:手动+自动;除湿风量（m³/h）:600;加湿风量（m³/h）:800;适用面积(㎡)：40～80㎡；进、出风方式:前进前出，出风带不锈钢导风条；底脚类型：底部万向轮；水箱容积（升）：20；远程监控：485通讯接口（提供通讯协议），可实现远程监控；显示方式：7寸触摸屏；运行模式：自动、除湿、加湿、净化;空气净化:光氢离子.产品标准及技术要求需符合：GB17625.1-2012,GB4343.1-2018,GB4706.1-2005,GB4706.32-2012的标准（实质性要求，以有效证明材料复印件为准，原件备查）。 |
| 3 | 吸尘器 | 1 | 标准 | 个 | DS无绳吸尘器：V10.输入电压：100V-240v.地面运行时间：高达40分钟.充满电时间：3.5小时.强效模式吸力100AW.主机重量：1.3KG.集尘器容量：0.3公升.吸头及配年数量：1个地板主吸头和5个吸头及配件.有助吸咐99.99小到0.3微米的微尘。整机智能化操作，LED液晶显屏，12种故障自动排查功能，多种转化模式功能。全新气旋组高效分离灰尘避免二次污染。整体操作简单方便，减轻了人弯腰费力费劲。★获得人类工效学认证（需提供证书复印件,实质性要求） |
| 4 | 防磁柜 |  | 1520*700*500 | 个 | 1、板材：柜体、抽屉采用0.9mm冷轧钢板，门板采用1.1mm冷轧钢板，底盘采用1.4mm冷轧钢板 2、容量说明 A，磁盘及光盘的包装尺寸分别按H96*W94*D6和H142*W125*D10 B， YHC-120、 YHC-150、YHC-180大抽屉尺寸：140*380*350mm(有效存储空间：160*380*350mm); YHC-180小抽屉尺寸：80*380*350mm（有效存储空间：120*380*350mm） C,YHC-280、YHC-320大抽屉尺寸：140*555*370mm(有效存储空间：160*555*370mm) 3、存储对象 重要的磁介质档案资料如：磁盘、磁带、缩微片、胶卷、录音带、录像带及CD/VCD，U盘，可移动磁盘等，抵御来自外界的磁场、湿气和灰尘的入侵，可真正有效防止资料褪磁、霉变、锈蚀和质变。 4、产品特性 A,外部施加10000高斯的磁场时，柜内感应强度仅为2-6高斯 B,产品采用了国际领先的防锈处理技术和全自动静电喷涂工艺 C,门铰链采用了暗藏式设计，保证了美观 D,产品采用了整体抗震的结构设计。 ★获得CQC中国III型环境产品声明评价证书（金属办公家具）（提供证书复印件）。 ★投标产品（钢制柜：柜）需具有中国质量认证中心环保认证（提供证书复印件）。 |
| 5 | 全自动装订机 | 1 | 标准 | 个 | 1. 设备性能：全自动一键三孔一次装订销毁一体设备，自动打孔、穿线、移位、切线、一步完成。装订速度仅有15秒，广泛应用在卷宗档案，人事档案，财务票据等纸质文书整理和档案卷宗装存等行业和机构。 2. 智能化功能：智能语音提醒，操作无优 ；一体式装订销毁，一机多用；垫片自动旋转，延长使用寿命； 3. 使用耗材以及介绍:防腐蜡线，专用棉线； 4. 安全节能：感应式控制待机模式，非工作状态下，自动休眠，节能环保；人体举例机器1.5米自动开机； 5. 操作显示：8寸液晶触摸大屏，人机交互，时尚简单。 6. 设备材质：整机全钢机身，经久耐用； 7. 工作台板：双工作整理台，装订，整理可分开操作。 8. 功能性能：两移动件联动动力装置及应用其的带线装订。 9. 入线方式：采用线装机的夹装订线装置。 工作台尺寸：400mm（宽）X250mm（深） 机器尺寸：400mm（宽）X420mm（深）X1300mm（高） 柜子尺寸：690*400*400MM 电源：220V±5%、50Hz 供电电压：≤24V（安全电压） 功率：工作状态≤350W、非工作状态≤10W 重量：65kg |
| 6 | 缝纫机 | 1 | 标准 | 个 | 锁扣眼功能：一步式锁眼，送布牙装置：7齿，操控方式：自动搂键，产品重量：6KG,缝纫速度：约800转/分钟7，产品功率:70W,压脚压力：可调。 |
| 7 | 餐桌椅（12把餐椅） | 1 | 直径1.8米 | 套 | 1.主体框架：板木结合；台面、转盘、花板：实木。贴红胡桃木皮；围板：实木；油漆：开放性水性环保油漆，五底三面开放漆工艺。 2.采用一次性实木框架皮坐靠背、高密度海绵、布面、颜色可选，舒适大方，坐面柔软，背面依据人体的柔软度设计而成，主体实木框架； ★3.餐桌木制甲醛释放量≤1.5mg/L，总挥发性有机化合物TVOC≤0.3mg/m³；木制件漆膜耐干热、耐湿热性、附着力、耐磨≥2级，木制件漆膜抗冲击≥3级。（以有效证明材料复印件为准，实质性要求） ★4.餐椅总挥发性有机化合物TVOC≤0.3mg/m³，重金属铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg。（以有效证明材料复印件为准，检验报告封面带可现场查验的真伪的二维码及CMA标识，否则作废标处理，实质性要求） |

注：1、带★的为实质性要求，必须满足,否则作为无效投标。2、中标后提供以上证书原件到单位查验后，签订合同，否则作为虚假响应，取消中标资格，并追究相关违约责任。